Российская Федерация

Администрация Петрецовского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2016г.           № 2

Об актуализации схемы водоснабжения

и водоотведения населенных пунктов

Петрецовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Петрецовское сельское поселение Вохомского муниципального района Костромской области, утвержденным решением Совета депутатов Петрецовского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области от 23.05.2011 N 16, администрация постановляет:

1. Актуализировать Схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Петрецовского сельского поселения (приложение N 1).

2. Определить гарантирующим поставщиком СПК «Нива».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене "Петрецовский вестник".

Глава Петрецовского сельского поселения:                             В.А.Швецов.

Утверждена

постановлением администрации Петрецовского сельского поселения

от 20.01.2016 года  № 2

Схема водоснабжения и водоотведения

Петрецовского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

2016 год

Содержание

Введение                                                                                                                         4

1.Паспорт схемы.	                                                                                                            5

Глава 1. Схема водоснабжения	                                                                                     6

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	                                                                                                                    6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	 6

1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.	                                 6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	                                                             8

1.2 Существующие балансы водопотребления	                                                             8

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	                                                                                 8

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	  10

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	                                                                                                 13

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	                        14

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	                                                      15

Глава 2. Схема Водоотведени                                                                                     16

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Петрецовского сельского поселения на период до 2035 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением главы администрации Петрецовского сельского поселения Вохомского муниципального района, Костромской области.

- Генерального плана Петрецовского сельского поселения, выполненного  ООО «С-Проект»

А так же в соответствии с требованиям:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «Водоснабжении и водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжение;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- артезианские скважины;

- водонапорные башни.

Водоотведение.

1.Паспорт схемы.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Петрецовского Сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации сельского поселения Петрецовского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Костромская  область, Вохомский  район, Петрецовское  поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- 	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

-	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2035г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

- строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Петрецовское сельское поселения в целом;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2016-2026г:

частичная перекладка износившихся сетей;

строительство противопожарных водоёмов;

для д. Сенькино и д. Кекур устройство узла подкачки;

устройство скважин;

устройство тупиковой сети  хозяйственно – питьевого водопровода;

строительство водонапорных башен;

Второй этап 2026-2036г.

частичная перекладка износившихся сетей;

устройство скважин;

прокладка уличной водопроводной сети;

прокладка магистральных водопроводов;

строительство противопожарных водоёмов;

устройство тупиковой сети  хозяйственно – питьевого водопровода;

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения

Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Петрецовского сельского поселения в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Петрецовского  сельского поселения входят 20 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Сенькино, д. Митрошино, д. Кекур и с. Никола.

В настоящее время на территории сельского поселения имеются, слаборазвитые сети централизованного водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Системами централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населённых пунктах: д. Сенькино, д. Митрошино, д. Кекур и      с. Никола.

1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.

Источником водоснабжения  с. Никола  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 5.7 км. На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

Источником водоснабжения д. Кекур  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 2.4 км. На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

Источником водоснабжения д.Сенькино, д. Митрошино  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 3,4 км. На сети установлены водозаборные колонки.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом режиме и включаются при водоразборе от существующих водоразборных колонок.

В остальных населённых пунктах Петрецовского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Существующие водопроводные сети д. Сенькино, д. Митрошино, д. Кекур и   с. Никола,  обслуживаются СПК «Нива»

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Никола | Скважина 1шт. | 1984 | 0,01 | 80 | - |
|  |  | Водонапорная башня, объем бака 15м³ - 1 шт. | 1990 | - | - | - |
| 2 | д. Сенькино, д. Митрошино. | Скважина 1шт. | 1984 | 0,01 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня, объём бака 15 м.куб. 1 шт. | 1984 | - | - | - |
| 4 | д. Кекур | Скважина № Н-18-80А | 1980 | 0,01 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня, объём бака 15 м.куб. 1 шт. | 1980 |  |  |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Характеристики насосного оборудования представлены в Таблице 2.

Характеристики насосного оборудования установленного Петрецовского сельского поселения

Таблица 2

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с. Никола | Арт.скважина | ЭЦВ 6-6,3-85 | 20 | - | 6 | - |
| 2 | д. Кекур | арт.скважжина | ЭЦВ 6-6.3-85 | 20 | - | 6 | - |
| 4 | д. Сенькино, д.Митрошино | Арт.скважина | ЭЦВ 6-6.3-85 | 20 | - | 5 | - |

Данные лабораторных анализов качества воды

Информация не была предоставлена уполномоченными органами.

Вода во всех скважинах соответствовала питьевому качеству.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Водопроводные сети на территории поселения, проложены до 1990 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

.Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Петрецовского сельского поселения.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.2 Существующие балансы водопотребления

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Водопотребление (существующее положение).

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2016г.

Таблица 3

| Таблица водопотребления Петрецовского с. п. |
| --- |
| Таблица 1. |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С. Никола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 200 | 50/25 | 19,50 | 7,12 | 25,35 | 3,82 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,90 | 1,42 | 3,90 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 200 | 50 | 3,21 | 1,17 | 19,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,61 | 9,71 | 48,75 | 4,40 |  |
| Д.Кекур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 105 | 50/25 | 9.1 | 3,5 | 14.0 | 1,5 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,81 | 0,7 | 2.1 | 0,2 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 105 | 50 | 1.5 | 0,5 | 11,0 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12.4 | 4.7 | 27.1 | 1.7 |  |
| д. Сенькино, д. Митрошино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 50/25 | 6,60 | 1,22 | 4.9 | 1.1 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,6 | 0,24 | 0,7 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 61 | 50 | 1,10 | 0,14 | 3,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7.7 | 0,70 | 9.2 | 1.17 |  |
|  | Всего | чел | 366 |  | 46.71 | 15.11 | 85.05 | 7.27 |  |

Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1       и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения предусмотрено строительство в п. Малое Раменье  3 км сетей водоснабжения, для обеспечения жителей качественной питьевой водой.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Количество населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2015 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | С. Никола | - | 200 | 28 | 228 | 26 | 254 |
| 2 | д. Стрелочка | - | 9 | 10 | 19 | 10 | 29 |
| 3 | д. Петрецово | - | 26 | 0 | 20 | 0 | 19 |
| 4 | д. Митрошино | - | 33 | 2 | 35 | 2 | 35 |
| 5 | д. Сенькино | - | 28 | 2 | 30 | 5 | 35 |
| 6 | д. Загатино | - | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 |
| 7 | д. Зубакино | - | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| 8 | д. Плоская | - | 38 | 0 | 38 | 0 | 29 |
| 9 | д. Кекур | - | 105 | 5 | 110 | 10 | 120 |
| 10 | д. Ключи | - | 9 | 2 | 11 | 1 | 12 |
| 11 | п. Малое Раменье | - | 342 | 8 | 350 | 10 | 360 |
| 12 | д. Марково | - | 29 | 0 | 27 | 0 | 22 |
| 13 | д. Плешково | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | д. Юдино | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | д. Левинци | - | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 16 | д. Быстряна | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | с. Кажирово | - | 51 | 2 | 53 | 0 | 53 |
| 18 | с. Заветлужье | - | 143 | 0 | 143 | 0 | 135 |
| 19 | д. Бельники | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | д. Муравьиха | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | - | 1062 | 59 | 1099 | 64 | 1126 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Петрецовского сельского поселения источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для Петрецовского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50- л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 100 мест со сценой с. Никола и п. Малое Раменье).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное водопотребление Петрецовского сельского поселения приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| Перспективные расходы воды на хозяйственно-питьвевые нужды |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С.Никола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 200 | 160 | 19,50 | 7,12 | 25,35 | 3,82 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,90 | 1,42 | 3,90 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 200 | 50 | 3,21 | 1,17 | 19,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,61 | 9,71 | 48,75 | 4,41 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 254 | 160 | 24,50 | 8,32 | 30,35 | 4.82 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 4,90 | 2,32 | 4,90 | 0,79 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 254 | 50 | 4,22 | 1,87 | 23,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 33.62 | 12.51 | 58,75 | 5,61 |  |
| д. Кекур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 105 | 160 | 9.1 | 3,5 | 14.0 | 1,5 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,81 | 0,7 | 2.1 | 0,2 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 105 | 50 | 1.5 | 0,5 | 11,0 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12.4 | 4.7 | 27.1 | 1.7 |  |
| II этап на 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 120 | 160 | 10.3 | 4.3 | 16.1 | 1,8 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,1 | 0,8 | 2.5 | 0,3 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 120 | 50 | 2.3 | 0,6 | 12,0 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,5 | 5,7 | 30,6 | 2,1 |  |
| д. Сенькино, д. Митрошино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 160 | 6,60 | 1,22 | 4.9 | 1.1 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,6 | 0,24 | 0,7 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | полив | чел | 61 | 50 | 1,10 | 0,14 | 3,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7.7 | 0,70 | 9.2 | 1.17 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 70 | 160 | 7,60 | 1,92 | 5.9 | 1.4 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,7 | 0,74 | 1.1 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 70 | 50 | 1,60 | 0,19 | 4,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,9 | 2,85 | 11,6 | 1.21 |  |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Проектом предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую  артезианские  скважины.

Хоз.питьевые нужды сезонных жителей обеспечиваются либо бутилированной водой либо устройством индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Водопроводная сеть планируется тупиковой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной	 ресурс.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 6 .

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | С. Никола |
| 1.1 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 1 | 1 705,552 | — | 1 705,552 |
| 1.2 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 1 | 1 330,201 | — | 1 330,201 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ø63 | км | 2,34 | 8 089,705 | — | 8 089,705 |
| 1.4 | Ø110 | км | 2,60 | 9 609,820 | — | 9 609,820 |
|  | Итого: |  |  | 20735,278 | — | 20735,278 |
| 2. | п. Малое Раменье |
| 2.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 1 | 1 660,401 | — | 1 660,401 |
| 2.2 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 1 | 1 705,552 | — | 1 705,552 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ø110 | км | 4,18 | 15 260,800 | — | 15 260,800 |
| 2.4 | Ø 50 | км | 2,23 | 10 034,657 | — | 10 034,657 |
|  | Итого: |  |  | 28 659,858 | — | 28 659,858 |
| 3. | д. Кекур |
| 3,1 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 1 | 1 660,401 | — | 1 660,401 |
| 3.2 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 1 | 1 705,552 | — | 1 705,552 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ø110 | км | 2,70 | — | 12 462,543 | 12 462,543 |
|  | Итого: |  |  | — | 15827,761 | 15827,761 |
| 4. | д. Сенькино, д. Митрошино |
| 4.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 1 | 1 660,401 | — | 1 660,401 |
| 4.2 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 1 | 1 705,552 | — | 1 705,552 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ø110 | км | 2,70 | — | 12 462,543 | 12 462,543 |
|  | Итого: |  |  | — | 15827,761 | 15827,761 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 49 394,379 | 15 827,621 | 65 221,000 |

Глава 2. Схема Водоотведения

В настоящее время в Петрецовском сельском поселении система централизованной канализации отсутствует. Для очистки стоков Петрецовской средней общеобразовательной школы используются локальные очистные сооружения – поля фильтрации. Протяженности канализационных сетей школы составляет 300м. Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населения, учреждений и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям, расположенным в п. Вохма.

На территории Петрецовского сельского поселения расположено  20 населённых пунктов в которых в 2000 году проживало: 1430 человек, в 2005 году проживало: 1305 человек, в 2010 году поживало: 1200 человек, в 2015 году проживает:  1062 человека, ожидается  в 2016 году будет проживать менее тысячи человек:  960 чел. Строительство систем водоотведения на территории сельского поселения экономически не целесообразно.

Предлагается:

Настоящим Проектом предлагается обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующими современным санитарно-гигиеническим нормам. Вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода. Для стоков социально значимых объектов предлагается устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

Для существующих сельскохозяйственных предприятий рекомендуется строительство собственных локальных канализационных очистных сооружений с обустройством санитарно-защитной зоны.  Показатели по очистке сточных вод должны соответствовать перечню рыбохозяйственных нормативов.

Предлагается:

- до 2017 г. обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- до 2017 г. обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода;

- до 2031 г. строительство локальных очистных сооружений на полную биологическую очистку для объектов социально-бытового назначения в с.Никола, п.Малое Раменье, с.Заветлужье,.